Приложение №1 к письму Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Пиротехника - радость и веселье, а не горе и разочарование.

Современному человеку трудно представить себе по настоящему яркий праздник без салютов и петард особенно новогодние и рождественские торжества. И каждый год в канун праздника все больше и больше людей задумываются о приобретении пиротехнических изделий. Но разговор пойдет не о том, какую пиротехническую продукцию лучше выбрать, а о том, что не соблюдение элементарных мер пожарной безопасности при всех процессах деятельности, связанных с пиротехническими изделиями, может привести к травмам, пожарам и несчастным случаям.

Требования к пиротехническим изделиям установлены следующими нормативно-правовыми актами:

- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", принятый решением комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года N 770.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 года N 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий».

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390.

- ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности», утвержденный и введенный в действие Постановлением Госстандарта России от 27 апреля 1999 г. N 135 с Изменением N 1, утвержденным и введенным в действие на территории РФ с 01.07.2010 Приказом Госстандарта от I 1.06.2010 N 93-ст.

Согласно этим документам пиротехнические изделия делятся на пиротехнику бытового назначения и технического.

"пиротехническое изделие бытового назначения" - пиротехническое изделие, которое предназначено для применения населением и эксплуатация которого, в соответствии с инструкцией по применению обеспечивает безопасность людей, имущества и окружающей среды;

"пиротехническое изделие технического назначения" пиротехническое изделие, для применения которого требуются специальные знания и приспособления (устройства).

Пиротехнические изделия бытового назначения не могут иметь класс опасности выше III.

В данной статье раскроем требования к бытовым пиротехническим изделиям.

Розничная торговля пиротехническими изделиями бытового назначения производится в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. При этом в зданиях магазинов, имеющих 2 этажа и более, специализированные отделы (секции) по продаже пиротехнических изделий должны располагаться на верхних этажах таких магазинов. Эти отделы (секции) не должны примыкать к эвакуационным выходам. Непосредственные нормы загрузки торговых помещений пиротехническими изделиями устанавливаются из расчета 1200 кг пиротехнических изделий по массе брутто на каждые 25 м. В торговых помещениях менее 25 м допускается хранение и реализация одновременно не более 333 кг пиротехнических изделий бытового назначения по массе брутто.

Расположение помещений, в которых осуществляется реализация пиротехнических изделий бытового назначения, не должно создавать препятствий для эвакуации людей при нештатных ситуациях. Торговые помещения для реализации пиротехнических изделий бытового назначения оборудуются средствами пожарной сигнализации и первичными средствами пожаротушения.

В торговых помещениях магазинов самообслуживания реализация пиротехнических изделий бытового назначения производится только в специализированных	секциях	продавцами-консультантами,

непосредственный доступ покупателей к пиротехническим изделиям бытового назначения исключается.

Пиротехнические изделия бытового назначения располагаются не ближе 0,5 м от нагревательных приборов системы отопления. Работы, сопровождающиеся механическими и (или) тепловыми действиями, в помещениях с пиротехническими изделиями бытового назначения не допускаются.

И еще! Запрещается отпуск пиротехнических изделий лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. И этот запрет не случаен, потому что пиротехника в руках ребенка приводит к непредсказуемым последствиям. Будьте осторожны! Берегите свою жизнь и здоровье.

В преддверии новогодних праздников, хотелось бы еще раз напомнить главные правила безопасности при использовании бытовых пиротехнических изделий

- Приобретайте пиротехнику в специальных магазинах, требуйте сертификаты соответствия;

- Внимательно ознакомьтесь с этикеткой, на ней должна содержаться следующая информация:

- наименование (условное обозначение) пиротехнических изделий;

- предупреждение об опасности пиротехнических изделий и класс опасности;

- наименование и место нахождения организации-изготовителя пиротехнических изделий (поставщика и/или импортера);

- обозначение стандартов или иных документов, в соответствии с которыми изготовлены пиротехнические изделия;

- дату окончания срока годности;

- перечень опасных факторов и размеры опасной зоны;

- ограничения в отношении условий обращения;

- требования по безопасному хранению и утилизации пиротехнических изделий;

- инструкцию по применению;

- информацию о подтверждении соответствия пиротехнических изделий требованиям настоящего технического регламента(наличие единого знака обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза);

- назначение или область применения пиротехнических изделий.

- Проверьте целостность упаковки пиротехнического изделия;

- Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на изделии. Каким бы вы ни были «асом» в пиротехнике, помните, что даже знакомое и обычное на вид пиротехническое изделие может иметь свои особенности.

- Заранее освободите и расправьте огнепроводный шнур (стопин) на ваших изделиях. Все фейерверочные изделия, предназначенные для продажи населению, инициируются поджигом огнепроводного шнура. Запомните, что перед тем, как поджечь фитиль, вы должны точно знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы.

- Запускать пиротехнику можно только вне зданий и сооружений, с наветренной стороны от зрителей на безопасном расстоянии от зданий и территорий взрывоопасных и пожароопасных объектов, железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи с учетом требований инструкции по применению пиротехнических изделий. При поджиге изделий нельзя держать их в руках, наклоняться над изделиями. Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки. После окончания работы изделия нельзя подходить к нему как минимум 10 мин. Нельзя допускать на пусковую площадку посторонних лиц во время и после стрельбы. Самый лучший вариант, если у запускающего будет помощник, спокойно контролирующий обстановку во время фейерверка.

- Поджигать фитиль изделия при затухании еще раз запрещено.

з

- В случае, если фитиль погас или прогорел, а изделие не начало работать, следует:

-выждать 10 минут, чтобы удостовериться в отказе;

-подойти к фейерверочному изделию и провести визуальный осмотр изделия, чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих частей.

-категорически запрещается наклоняться над изделием, последующие действия можно выполнять, только убедившись в отсутствии тлеющих частей;

-собрать и уничтожить не сработавшее фейерверочное изделие (уничтожают фейерверочные изделия, поместив их в воду на срок не менее 24 часов, после этого их можно выбросить с бытовым мусором. Категорически запрещается сжигать фейерверочные изделия на кострах).

Информация Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. Получить необходимые консультации, высказать свои пожелания по работе спасателей, пожарных, органов надзорной деятельности и других городских подразделений МЧС Вы можете по единому «Телефону доверия» 299-99-99.

Безопасного Вам Нового года!